## Slide 1
Συστήματα Γεωγραφικής Πληροφορίας
Νίκος Μαμάσης
Σχολή Πολιτικών Μηχανικών
Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2023
Υδρολογικές εφαρμογές

## Slide 2
Γεωμορφολογικά μεγέθη λεκάνης απορροής
Σύνδεση ΣΓΠ με αρχεία και βάσεις δεδομένων
Γεωστατιστική
Επιφανειακή ολοκλήρωση σημειακών μετρήσεων
Ηλιακή ακτινοβολία
Στερεοαπορροή
Πλημμυρογραφήματα
Υδρολογικές εφαρμογές

## Slide 3
Εύρεση κοιλοτήτων (sink) και κορυφών (peak)
Εφαρμόζεται στο ΨΜY και εντοπίζει τις ψηφίδες που έχουν χαμηλότερο ή μεγαλύτερο υψόμετρο και από τις οκτώ γειτονικές τους
Εξάλειψη κοιλοτήτων (fill)
Εφαρμόζεται στο ΨΜΥ και εξαλείφει τις κοιλότητες και τις κορυφές
Οι υδρολογικές συναρτήσεις που χρησιμοποιούνται στα ΣΓΠ για τη δημιουργία λεκάνης απορροής και υδρογραφικού δικτύου εφαρμόζονται σε ένα κάνναβο (raster) υψομέτρων. Σε αυτό το πρωτογενές επίπεδο (Ψηφιακό Μοντέλο Υψομέτρων, ΨΜΥ-DEM) γίνονται οι απαραίτητες επεξεργασίες, ώστε να προκύψει ένας υδρολογικά λειτουργικός κάνναβος.
Πηγή σχημάτων: ESRI, ArcGIS Help
Δημιουργία υδρολογικά λειτοργικού ψηφιακού μοντέλου υψομέτρων
Γεωμορφολογικά μεγέθη λεκάνης απορροής

## Slide 4
Γεωμορφολογικά μεγέθη λεκάνης απορροής
Διεύθυνση ροής (flow direction)
Υψόμετρα (m)
Κλίσεις (%)
Κάνναβος υψομέτρων (m)
Κάνναβος διεύθυνσης ροής
(1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128)
Εφαρμόζεται στo κάνναβο υψομέτρων και υπολογίζει για κάθε ψηφίδα τη διεύθυνση όπου θα κατευθυνθεί η ροή

## Slide 5
Συγκέντρωση ροής
Υψόμετρα
Διεύθυνση ροής
Εφαρμόζεται στον κάνναβο διεύθυνσης ροής και υπολογίζει για κάθε ψηφίδα ο αριθμός των ψηφίδων που απορρέουν σε αυτήν
Συγκέντρωση ροής (flow accumulation)
Πηγή σχημάτων: ESRI, ArcGIS Help
Γεωμορφολογικά μεγέθη λεκάνης απορροής
Υπολογισμός μέγιστης κλίσης
Θεωρώντας κάνναβο διάστασης 100 m υπολογίζονται οι κλίσεις προς τα οκτώ γειτονικά κύτταρα και η ροή κατευθύνεται προς τη μεγαλύτερη.
Η απόσταση μεταξύ διαγωνίων κυττάρων είναι 100*20.5

## Slide 6
Χάραξη λεκάνης απορροής
Προσδιορίζονται σημεία στο υδρογραφικό δίκτυο και δημιουργούνται οι ανάντη λεκάνες απορροής (watershed) με βάση τον κάνναβο της διεύθυνσης ροής
Γεωμορφολογικά μεγέθη λεκάνης απορροής

## Slide 7
120000
18.75 km2
60000
9.375 km2
Κατώφλι κυττάρων:
Εμβαδόν κυττάρου: 12.5 m*12.5 m=156.25 m2
Δημιουργία υδρογραφικού δικτύου
Το υδρογραφικό δίκτυο δημιουργείται από τον κάνναβο συγκέντρωσης ροής με ορισμό του ελάχιστου αριθμού (κατώφλι) κυττάρων που απαιτείται για τον σχηματισμό υδατορεύματος
Γεωμορφολογικά μεγέθη λεκάνης απορροής
Κάνναβος συγκέντρωσης ροής
10000
1.5625 km2
Αριθμός κυττάρων λεκάνης: 4.346.123
Έκταση λεκάνης: 679.1 km2

## Slide 8
Υψόμετρα, κλίσεις, προσανατολισμός
0
Μοίρες κλίσης (degrees)
Απόσταση (d)
Υψομετρική διαφορά (h)
tan(θrads)=h/d
θ=30o
Ποσοστό κλίσης (percent)
θ=45o
θ=76o
P(%)=(h/d)*100
S=58%
S=100%
S=375%
Ψηφιδωτό κλίσης (%)
Ψηφιδωτό προσανατολισμού (ο)
Ψηφιδωτό υψομέτρων
Μέσο υψόμετρο: 1403.26 m
Μέση κλίση: 51.1 %
Μέσoς προσανατολισμός: 170.2ο
Γεωμορφολογικά μεγέθη λεκάνης απορροής
θdeg=180/π*θrads= 180/π*atan(tan(θrads))=180/π*atan(h/d)=180/π*atan(P(%)/100)

## Slide 9
Υψομετρική καμπύλη της λεκάνης
Γεωμορφολογικά μεγέθη λεκάνης απορροής
Ποσοστό της επιφάνειας της λεκάνης που βρίσκεται πάνω από κάθε υψόμετρο

## Slide 10
Βροχομετρικοί σταθμοί (ΣΓΠ)
Μέσες μηνιαίες βροχοπτώσεις (excel)
Σύνδεση πινάκων
Βροχομετρικοί σταθμοί (ΣΓΠ) με πίνακα δεδομένων
Απεικόνιση χωρικής κατανομής ετήσιας βροχόπτωσης
Απεικόνιση σημειακών μηνιαίων βροχοπτώσεων
Σύνδεση ΣΓΠ με αρχεία και βάσεις δεδομένων
Για να συνδεθεί η χωρική πληροφορία που αποθηκεύεται στο ΣΓΠ με την πληροφορία που αποθηκεύεται σε λογιστικά φύλλα, αρχεία κειμένου ή πίνακες βάσεων δεδομένων, χρησιμοποιείται ένα κοινό πεδίο-κλειδί.
Σύνδεση με κοινό πεδίο (κλειδί)

## Slide 11
Κατανάλωση νερού για οικιακή χρήση (l/c/d)
Σύνδεση ΣΓΠ με αρχεία και βάσεις δεδομένων
Οπτικοποίηση χωρικής κατανομής περιγραφικών δεδομένων

## Slide 12
Με τον όρο γεωστατιστική ορίζεται ένα σύνολο στατιστικών τεχνικών που σχετίζονται με μεταβλητές που μεταβάλλονται στο χώρο. Οι τεχνικές αυτές βασίζονται στην υπόθεση ότι η χωρική διακύμανση της μεταβλητής είναι τυχαία, οπότε χρησιμοποιούν στατιστικές μεθοδολογίες για οποιαδήποτε εκτίμηση προκύπτει από τις σημειακές μετρήσεις της μεταβλητής.
Σημαντικό πλεονέκτημα των γεωστατιστικών μεθόδων είναι το οτι ποσοτικοποιούν και τελικά ελαχιστοποιούν το σφάλμα εκτίμησης. Ωστόσο, οι μέθοδοι είναι αρκετά πολύπλοκες στην εφαρμογή τους, η οποία προϋποθέτει και χρήση κατάλληλων υπολογιστικών προγραμμάτων.
Η γεωστατιστική ανάλυση περιλαμβάνει δύο κύριες φάσεις:
την χωρική ανάλυση που περιλαμβάνει την επιλογή και προσαρμογή ενός μοντέλου που περιγράφει την χωρική μεταβλητότητα των σημειακών μετρήσεων, και
τη βέλτιστη γραμμική αμερόληπτη εκτίμηση (best linear unbiased estimation-BLUE) που σχετίζεται με τον υπολογισμό των εκτιμητριών των αγνώστων ως γραμμικών συναρτήσεων των μετρήσεων. Οι εκτιμήτριες είναι αμερόληπτες, έχουν την ελάχιστη μεταβλητότητα, ενώ για τον υπολογισμό τους χρησιμοποιείται η μοντελοποίηση της χωρικής μεταβλητότητας
Γεωστατιστική

## Slide 13: Χωρική μεταβλητότητα- ημιμεταβλητόγραμμα
Η ανάλυση με την κατάρτιση ημιμεταβλητογράμματος εφαρμόζεται στην περίπτωση που διατίθενται σημειακές μετρημένες τιμές της μεταβλητής z(x), όπου το x συμβολίζει ένα διανυσματικό σύστημα δύο διαστάσεων.
Σε ένα πλήθος n σημειακών μετρήσεων στο χώρο μπορούν να υπολογιστούν n(n-1)/2 ζεύγη από τη διαφορά [z(xi)-z(xj)]2 και την απόσταση |xι-xj|. Η σχεδίαση της διαφοράς αυτής συναρτήσει της απόστασης, είναι το πρωτογενές (raw) ημιμεταβλητόγραμμα.
Γεωστατιστική
Για κατάρτιση του πειραματικού (experimental) ημιμεταβλητογράμματος απαιτείται η κατάτμηση του άξονα των αποστάσεων σε διαδοχικά διαστήματα. Το κ διάστημα είναι [h1κ,h2κ] και περιέχει Νκ ζεύγη τιμών z(xi) και z(xj) για τα οποία ισχύει h1κ < |xι-xj| < h2κ. Για κάθε διάστημα υπολογίζεται η παράσταση:
όπου: i ο αριθμός των ζευγών που ανήκουν στο διάστημα. Το ημιμεταβλητόγραμμα σχεδιάζεται με βάση τις τιμές της γ ενώ το κάθε διάστημα [h1κ,h2κ] αντιπροσωπεύεται από την τιμή (h2κ-h1κ)/2.
Απόσταση
Ημιδιασπορά
Εμπειρικό ημιμεταβλητόγραμμα
Θεωρητικό μοντέλο
Nugget
Range

## Slide 14: Οrdinary kriging
λ1γ(d11)+λ2γ(d12)+λ3γd13+ν =γ(d10)
λ1γ(d21)+λ2γ(d22)+λ3γd23+ν =γ(d20)
λ1γ(d31)+λ2γ(d32)+λ3γd33+ν =γ(d30)
λ1+λ2+λ3 =1
Tα βάρη προσδιορίζονται από τη σχέση S Q-1 ενώ η εκτιμημένη τιμή από τη σχέση
S*Q-1*F (BLUE) όπου:
Το διάνυσμα S περιέχει τις μετασχηματισμένες (με βάση το επιλεγμένο ημιμεταβλητόγραμμα) μεταβλητότητες των σημείων μέτρησης από το σημείο παρεμβολής.
Ο πίνακας Q περιέχει τις μετασχηματισμένες (με βάση το επιλεγμένο ημιμεταβλητόγραμμα) μεταβλητότητες μεταξύ όλων των σημείων μέτρησης. Η διαγώνιος του είναι μηδενική (γ(0) = 0), ενώ είναι συμμετρικό (υπόθεση ισότροπου πεδίου)
Ο πίνακας F περιέχει τις σημειακές μετρήσεις της μεταβλητής στα σημεία x1, x2 και x3
Γεωστατιστική
Εφαρμογή: Εκτίμηση του x0 από τρία σημεία x1, x2, x3

## Slide 15: Οrdinary kriging
Εφαρμογή: Εκτίμηση τιμής h από 13 σημεία
Γεωστατιστική

## Slide 16: Οrdinary kriging
Εφαρμογή: Εκτίμηση τιμής από 13 σημεία
Γεωστατιστική

## Slide 17
Πρωτογενές (raw)
Πειραματικό (experimental)
Ημιμεταβλητόγραμμα ετήσιας βροχόπτωσης
Γεωστατιστική
50 βροχομετρικοί σταθμοί
50*49/2=1225 συνδυασμοί
Μέση απόσταση: 71.3 km
Απόσταση (m)
Διασπορά (mm2)
Διασπορά δείγματος (mm2)

## Slide 18
8-21=64.8o
27-21=-43.0o
7-21=-25.3o
20-21=37.4o
Γεωστατιστική
Σταθμός i | Σταθμός j | Απόσταση (m) | ( Hi-Hj)2 mm2 | Διεύθυνση (o)
1 | 2 | 11478 | 268531 | -30,5
1 | 3 | 87906 | 389002 | -25,8
1 | 4 | 52362 | 276466 | 49,6
1 | 5 | 73815 | 608712 | 57,1
Ανάλυση με βάση τη διεύθυνση

## Slide 19: Πολύγωνα Thiessen
Επιφανειακή ολοκλήρωση σημειακών μετρήσεων
Χαράσσονται οι μεσοκάθετοι στους σταθμούς μέτρησης και υπολογίζεται το βάρος κάθε σταθμού, δηλαδή η έκταση της επιφάνειας που επηρεάζεται από κάθε σταθμό (βρίσκεται πλησιέστερα), προς τη συνολική έκταση της λεκάνης. Το άθροισμα των βαρών ισούται με 1.

## Slide 20: Μέθοδοι ψηφιδωτής διαμέρισης
Μία άλλη κατηγοριοποίηση διαχωρίζει τις μεθόδους σε στατιστικές- στοχαστικές (statistical-stochastic) και προσδιοριστικές (deterministic). Οι πρώτες βασίζονται στην αρχή της μείωσης των σφαλμάτων παρεμβολής ενώ οι δεύτερες παράγουν επιφάνειες με την χρήση μαθηματικών σχέσεων (πολυώνυμα κλπ). Πλεονέκτημα των στατιστικών μεθόδων είναι ότι υπολογίζουν το σφάλμα παρεμβολής σε κάθε σημείο.
Η περιοχή ολοκλήρωσης διαμερίζεται σε στοιχειώδεις ψηφίδες και υπολογίζεται η τιμή της μεταβλητής που αντιστοιχεί στο κέντρο κάθε ψηφίδας. Η τιμή στην επιφάνεια προκύπτει, ως ο μέσος όρος των τιμών όλων των ψηφίδων.
Οι μέθοδοι διακρίνονται σε ακριβούς παρεμβολής (exact interpolation) και εξομάλυνσης (smoothing), ανάλογα με το αν η επιφάνεια διατηρεί ή όχι τις μετρημένες σημειακές τιμές
Επιφανειακή ολοκλήρωση σημειακών μετρήσεων
Οι σημειακές τιμές που ολοκληρώνονται σε επιφάνεια μπορεί να είναι στιγμιαίες, μέσες ή αθροιστικές για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια

## Slide 21: Μέθοδοι ψηφιδωτής διαμέρισης - Μεθοδολογία
Οι τιμές της μεταβλητής σε κάθε στοιχείο του καννάβου υπολογίζονται από τις μετρημένες τιμές με βάση τη σχέση:
όπου: Pn η υπολογισμένη βροχόπτωση στο n στοιχείο
Pκ η μετρημένη βροχόπτωση στο σημείο κ
αnκ το βάρος του σταθμού κ για τον υπολογισμό του σημείου n και
Κ ο συνολικός αριθμός των σημείων μέτρησης.
Οι περισσότερες μεθοδολογίες ορίζουν το άθροισμα των βαρών αnκ να είναι ίσο με τη μονάδα
Η μέση επιφανειακή βροχόπτωση P δίδεται από τις υπολογισμένες τιμές του καννάβου από τη σχέση:
όπου: Ν ο συνολικός αριθμός των στοιχείων του ψηφιδωτού
Επιφανειακή ολοκλήρωση σημειακών μετρήσεων

## Slide 22: Μέθοδος σταθμισμένων αντίστροφων αποστάσεων
H παρεμβολή γίνεται με τη σχέση:
όπου :
h η τιμή της μεταβλητής στη ζητούμενη θέση
Ν o αριθμός των σημείων που συμμετέχουν
h1, h2, h3, ...,hN οι σημειακές μετρήσεις στα σημεία 1, 2, 3, …, N
d1, d2, d3, ...,dN οι αποστάσεις του κυττάρου από τα σημεία 1, 2, 3, …, N
k ο συντελεστής επιρροής της απόστασης
Η τιμή του εκθέτη k συνήθως λαμβάνεται 1 ή 2.
Ρ: βροχόπτωση (σε mm)
D: απόσταση μεταξύ σταθμών (σε m)
k: 2
Εκτίμηση τιμής σε οποιοδήποτε σημείο του χώρου
Επιφανειακή ολοκλήρωση σημειακών μετρήσεων

## Slide 23: Μέθοδοι ψηφιδωτής διαμέρισης - Παράμετροι
Διάσταση στοιχειώδους επιφάνειας. Συνήθως λαμβάνεται από 1/2 έως 1/10 της μέσης απόστασης μεταξύ των σημείων μέτρησης
Προσδιορισμός σημείων επιρροής κάθε ψηφίδας. Η επιλογή των σημείων που θα χρησιμοποιηθούν στον υπολογισμό γίνεται με δύο μεθόδους: (α) στον υπολογισμό της τιμής συμμετέχουν τα σημεία που βρίσκονται μέσα σε μια προκαθορισμένη και σταθερή ακτίνα και (β) ορίζεται ένας σταθερός αριθμός των πλησιέστερων σημείων που θα συμμετάσχουν στον υπολογισμό της τιμής
Επιφανειακή ολοκλήρωση σημειακών μετρήσεων
Οπτική απεικόνιση επιφανειών. Γίνεται αντιστοίχιση μιας χρωματικής κλίμακας σε προσδιορισμένες κατηγορίες του πεδίου τιμών της μεταβλητής. Στη συνέχεια γίνεται η παραγωγή ενός χάρτη γεωγραφικής κατανομής της μεταβλητής, όπου η κάθε ψηφίδα έχει το χρώμα που αντιστοιχεί στην τιμή του.
Οι χρωματικές κλίμακες διακρίνονται σε δύο κύριες
κατηγορίες:
(α) αυτές που περιλαμβάνουν διαφορετικές αποχρώσεις του ιδίου χρώματος και συνήθως η απόχρωση σκουραίνει όσο οι τιμές της μεταβλητής μεγαλώνουν και
(β) αυτές που περιλαμβάνουν διαφορετικά χρώματα (συνήθως δύο ή τρία).

## Slide 24: Thiessen
Επιφανειακή ολοκλήρωση σημειακών μετρήσεων
IDW
Kriging
Σημειακά ύψη βροχής (mm) και
συντελεστές Thiessen
0.45
0.16
0.09
0.09
0.21
Μέσο ετήσιο ύψος βροχής: 611.7 mm
Ελάχιστη-μέγιστη τιμή: 558.9-704.5 mm
Ελάχιστη-μέγιστη τιμή: 558.9-704.5 mm
Ελάχιστη-μέγιστη τιμή: 614.7-708.4 mm
Διαφορά (%) Kriging-IDW
Μέση ετήσια βροχόπτωση
<-5%
-5%-0
0-5%
>5%
Μέσο ετήσιο ύψος βροχής: 632.1 mm
Μέσο ετήσιο ύψος βροχής: 647.3 mm

## Slide 25: Χρήση model builder για τη σύγκριση επιφανειών
Επιφανειακή ολοκλήρωση σημειακών μετρήσεων
Υπολογισμός διαφορών (%) δύο καννάβων
οutgrid=100*(grid1-grid2)/grid1
Παράμετρος
Παράμετρος
Παράμετρος
Παράμετροι

## Slide 26: Ισοτιμικές καμπύλες
Μέσες ετήσιες ισοϋέτιες καμπύλες της λεκάνης Σπερχειού ανάντη Γ. Κομποτάδων
(Πηγή: Κουτσογιάννης και Ξανθόπουλος, 1997)
Επιφανειακή ολοκλήρωση σημειακών μετρήσεων

## Slide 27
Παράγοντες που επιδρούν στην εισερχόμενη ηλιακή ακτινοβολία
ΕΔΑΦΟΣ
Ανάγλυφο
Ηλιοφάνεια
Ανακλαστικότητα επιφάνειας
Υψόμετρο ηλίου
Εξερχόμενη ηλιακή ενέργεια
Απόσταση Γης - Ηλίου
Εξαρτάται από την ηλιακή δραστηριότητα
Η απόσταση είναι:
στις 3/1 147*106 km και
στις 4/7 152*106 km
(μεταβολή απόστασης: 3.4%)
Εξαρτάται από το χρόνο (ώρα, ημέρα) και το γεωγραφικό πλάτος
Εξαρτάται από τη νεφοκάλυψη και τη δομή της ατμόσφαιρας
Εξαρτάται από την επιφάνεια (νερό: 0.06, έδαφος: 0.25, χιόνι: 0.95)
Ηλιακή ακτινοβολία

## Slide 28
Προσανατολισμός επιφάνειας (Surface Aspect, Asp). Η διεύθυνση που ‘βλέπει’ κάθε ψηφίδα. Η γωνία μετριέται από το Βορρά στη φορά των δεικτώντου ρολογιού σε μοίρες (0-360).
Αζιμούθιο ηλίου (Solar azimuth, azm).
Η γωνία μεταξύ: (α) του επιπέδου που περνάει από τον ήλιο, τον παρατηρητή και το zenith του και (β) της γραμμής που συνδέει τον παρατηρητή και το Βορρά. Η γωνία μετριέται από το Βορρά στη φορά των δεικτών του ρολογιού σε μοίρες (0-360).
Υψόμετρο ηλίου (Solar elevation, elv).
Η γωνία μεταξύ: (α) της γραμμής του ορίζοντα του παρατηρητή και (β) της γραμμής που συνδέει τον παρατηρητή και τον ήλιο. Η γωνία μετριέται από τον ορίζοντα προς τα πάνω σε μοίρες (0-90).
Κλίση επιφάνειας (Surface Slope, Slp).
Η κλίση της επιφάνειας είναι η μεγαλύτερη κλίση από κάθε ψηφίδα προς τις οκτώ γειτονικές της. Η γωνία μετριέται σε μοίρες (0-90).
Ηλιακή ακτινοβολία
I = Io * d * cosf
cosf = sinAzm*cosElv*cos(90-Slp)*sinAsp+cosAzm*cosElv*cos(90-Slp)*cosAsp+sinElv*sin(90-Slp)
d=1+0.034*cos(2*π*J/365-0.05)
Io ≈ 1367 W/m2
Δυνητική ηλιακή ακτινοβολία (W/m2)

## Slide 29
Ημερησία ηλιακή
ακτινοβολία στο εξωτερικό όριο της ατμόσφαιρας (W/m2)
Πηγή: Christopherson, 2000
Ηλιακή ακτινοβολία

## Slide 30
Μέση ετήσια ηλιακή ακτινοβολία στο έδαφος
Ηλιακή ακτινοβολία
kWh/m2
Πηγή: Christopherson, 2000
W/m2

## Slide 31
Πηγή: RETScreen Data, NASA
Ηλιακή ισχύς και ενέργεια στο έδαφος
 | Βόρεια Ελλάδα |  | Αιγαίο |  | Κρήτη | 
 | kWh/m2 | W/m2 | kWh/m2 | W/m2 | kWh/m2 | W/m2
ΙΑΝ | 60 | 81 | 62 | 83 | 74 | 100
ΦΕΒ | 75 | 112 | 81 | 120 | 93 | 138
ΜΑΡ | 113 | 152 | 130 | 175 | 145 | 195
ΑΠΡ | 132 | 183 | 173 | 241 | 189 | 262
ΜΑΙΟΣ | 161 | 216 | 223 | 300 | 232 | 312
ΙΟΥΝ | 181 | 251 | 249 | 346 | 254 | 353
ΙΟΥΛ | 190 | 255 | 254 | 341 | 261 | 351
ΑΥΓ | 171 | 230 | 227 | 305 | 235 | 316
ΣΕΠ | 131 | 183 | 174 | 242 | 186 | 258
ΟΚΤ | 94 | 126 | 121 | 162 | 134 | 180
ΝΟΕ | 60 | 83 | 71 | 99 | 83 | 115
ΔΕΚ | 49 | 65 | 52 | 70 | 65 | 87
ΕΤΟΣ | 1416 | 161 | 1817 | 207 | 1951 | 222
Ηλιακή ακτινοβολία

## Slide 32
Διαπερατότητα της ατμόσφαιρας
Άμεση –διάχυτη ακτινοβολία
0 0.4 0.8
0
0.5
1
Αναλογία διάχυτης προς άμεσης ημερήσιας ηλιακής ακτινοβολίας
Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ
Μήνας
Διάχυτη προς συνολική ηλιακή ακτινοβολία
0.3
0.5
0.7
Θεσσαλονίκη
Ιωάννινα
Κόνιτσα
Λάρισα
Πηγή: B. D. Katsoulis, A Comparison of Several Diffuse Solar Radiation, Theor. Appl. Climatol. 44, 181-186 (1991)
Ηλιακή ακτινοβολία

## Slide 33
Άμεση ακτινοβολία
Μέση ετήσια τιμή:
2.6 MWh/m2
Ηλιακή ακτινοβολία
Άμεση ηλιακή ακτινοβολία και ώρες ηλιοφάνειας (χωρίς ατμόσφαιρα)
Άμεση ακτινοβολία
Περιοχές που βρίσκονται στο
άνω 1% (>3.48 MWh/m2)
και
κάτω 1% (<0.93 MWh/m2)
Δυνητική Ηλιοφάνεια
50-2000
2000-3000
3000-3400
3400-3800
3800-4367
hr/year

## Slide 34
Ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (kWh/kWp)
(για φωτοβολταϊκό σύστημα τοποθετημένο στη βέλτιστη κλίση)
Ηλιακή ακτινοβολία

## Slide 35
Αναθεωρημένη Παγκόσμια Εξίσωση Εδαφικής Απώλειας
Revised Universal Soil Loss Equation - RUSLE (Renard et al.,1997)
  Α: ετήσια εδαφική απώλεια (t ha-1 year-1)
  Συντελεστές (factors)
  R: διαβρωτικότητας βροχόπτωσης (Rainfall Erosivity) (MJ mm ha-1 h -1)
  Κ: διαβρωσιμότητας εδάφους (Soil Erodibility) (t h MJ-1 mm-1)
  L: μήκους κλίσης (Slope Length), αδιάστατος
  S: βαθμού κλίσης (Slope Steepness), αδιάστατος
  C: διαχείρισης - κάλυψης γης (Cover Management), αδιάστατος (από 0 έως 1)
  P: ελέγχου της διάβρωσης (Support Practice), αδιάστατος (από 0 έως 1)
Α= R*K*L*S*C*P
Δεδομένα από ESDAC
Το European Soil Data Centre (ESDAC) διαθέτει ελεύθερα σύνολα δεδομένων με τις τιμές των συντελεστών που χρησιμοποιούνται στην RUSLE, για όλη την Ευρώπη
https://esdac.jrc.ec.europa.eu/content/soil-erosion-water-rusle2015/
Στερεοαπορροή

## Slide 36
3.51 t/ha/y
4.05 t/ha/y
8.06 t/ha/y
3.00 t/ha/y
RUSLE– Δεδομένα από ESDAC
t/ha/y
0-1
1-3
3-10
10-20
>20
Στερεοαπορροή

## Slide 37
  Συντελεστής Στερεοαπορροής (SDR)
SDR=0.42*Α-0.125
  (Vanoni, 1975)
A: έκταση λεκάνης (km2)
SDR=0.51*Α-0.11
  (USDA-SCS, 1971)
logSDR=(1.7935-0.14191*logΑ)/100
  (Renfro, 1975)
Renfro, G.W., 1975, Use of Erosion Equations and Sediment Delivery Ratios for Predicting Sediment Yield, in Present and Prospective Technology for Predicting Sediment Yield and Sources, U.S. Department of Agriculture (USDA).
Vanoni, V.A., 1975, Sedimentation Engineering, in Manuals and Reports on Engineering Practices, ASCE, New York.
U.S. Department of Agriculture, Soil Conservation Service (USDA-SCS), 1971, National Engineering Handbook, Section 3: Sedimentation, Chapter 6: Sediment sources, yields, and delivery ratios, pp 18.
  Πυκνότητα φερτών
Η πυκνότητα των σωματιδίων των φερτών υλικών (dry bulk density) κυμαίνεται συνήθως μεταξύ των τιμών 1.0 και 1.6 t/m3.
Στερεοαπορροή
A: έκταση λεκάνης (mi2)
A: έκταση λεκάνης (mi2)

## Slide 38
A1*h1
A2*h1
A3*h1
A4*h1
A1*h4
A1*h3
A1*h2
A1
h3
h2
h4
A2*h2
A3*h2
A4*h2
A3*h3
A2*h3
A4*h3
A2*h4
A4*h4
A3*h4
h1
A2
A4
A3
Χρόνος
Όγκος απορροής
Επιφανειακή βροχόπτωση
Υδρογράφημα στην έξοδο
Μηχανισμός δημιουργίας επιφανειακής απορροής
Ισόχρονες
Πλημμυρογραφήματα

## Slide 39
Χαρακτηριστικά μεγέθη υδρογραφήματος
Πλημμυρογραφήματα
tc=(4*A1/2+1.5*L)/(0.8*ΔΗ0.5)
Εμπειρική σχέση χρόνου συγκέντρωσης (Giandotti)
tc (hr) χρόνος συγκέντρωσης
A (km2) έκταση της λεκάνης
L (km) το μήκος του κυρίου υδατορεύματος
ΔH (m) η διαφορά του μέσου υψομέτρου λεκάνης από το υψόμετρο στην έξοδο

## Slide 40
Πλημμυρογραφήματα
Κατάρτιση μοναδιαίου υδρογραφήματος με τη μέθοδο των ισόχρονων περιοχών
Πλήρωση βυθισμάτων DEM
Κλίσεις εδάφους
Slope
DEM
Ταχύτητα χερσαίας ροής
VelGr=K*Slope^0.4
Διεύθυνση ροής
Συγκέντρωση ροής
Υδρογραφικό δίκτυο
Αθροιστικές ταχύτητες ροής
VelGr+VelStr
Ταχύτητα ροής υδρογραφικού δικτύου
VelStr=V*Slope^0.4
Χρόνοι απορροής
Μήκος ροής
Βάρη με αντίστροφες ταχύτητες
Slope^0.4
K παράμετρος
(τιμές 0.1-0.5)
Κατώφλι παράμετρος
V παράμετρος
(τιμές 0.1-0.5)

## Slide 41
Λειτουργία συνάρτησης Flowlength
Πλημμυρογραφήματα
Διάσταση καννάβου: 25 m

## Slide 42
Τελικός υπολογισμός μοναδιαίου υδρογραφήματος
Αριθμός ψηφίδων που απορρέουν κάθε ώρα
Μοναδιαίο υδρογράφημα 1h
Qi m3/s =Ni * 0.01 m * 62400 m2 / 3600 s
Συνολικές ταχύτητες ροής (m/s)
Χρόνοι απορροής (h)
Σύνολο: 9988
Επιφάνεια: 62500 m2
Έκταση: 624 km2
Όγκος: 6.2 hm3
(10 mm * 624 km2)
flow length
flow direction
Πλημμυρογραφήματα
Διάσταση καννάβου: 250 m

## Slide 43
Εργαλείο παραγωγής μοναδιαίου υδρογραφήματος
Πλημμυρογραφήματα

## Slide 44
Παραγωγή μοναδιαίου υδρογραφήματος
Πλημμυρογραφήματα
Εισαγωγή ψηφιακού μοντέλου εδάφους και επιλογή τιμών 4 παραμέτρων
Παράμετροι
Κάνναβος με χρόνους απορροής