## Slide 1
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Πολιτικών Μηχανικών
Εξάμηνο 8ο:
Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ)
QGIS Tutorial και Άσκηση
Μάϊος 2020

## Slide 2
Χρήσιμες ιστοσελίδες – Ανοιχτά γεωχωρικά δεδομένα
Download QGIS versions:
https://www.qgis.org/en/site/
2. Download satellite images link (e.g. Landsat):
https://earthexplorer.usgs.gov/ 3. GIS Tutorials, software and additional information:
https://www.gisenglish.com/2018/04/download-sasplanet-2018-v1801319744.html 4. Download spatial datasets (e.g. DEMs, Boundaries and other Features):
http://www.diva-gis.org/gdata
5. Download spatial data for Greece
http://geodata.gov.gr/
6. 1000 Applications of GIS
https://gisgeography.com/gis-applications-uses/

## Slide 3
1.1 Λογισμικό QGIS – Γενικά στοιχεία
Λογισμικό ανοιχτού κώδικα
Ξεκίνησε να στήνεται από το 2002 με πρώτη κυκλοφορία το 2009
Βασίζεται στις γλώσσες προγραμματισμού C++, Python, Qt
Για λειτουργικά συστήματα Windows, Linux, MAC OS X, Android

## Slide 4
1.2 Λογισμικό QGIS – Εγκατάσταση και Άνοιγμα
Άνοιγμα από το μενού της Έναρξης των Windows:
"QGIS Desktop 3.2.3 with GRASS 7.4.1“
OXI TO QGIS Desktop 3.2.3!!

## Slide 5
1.
3.
4.
5.
2.
Πλοήγηση στα αρχεία του υπολογιστή μας, σύνδεση με φακέλους, δυνατότητα με drag and drop να φορτώσουμε δεδομένα.
Άνοιγμα διανυσματικών (Vector) και ψηφιδωτών (Raster) δεδομένων.
3. Βασική εργαλειοθήκη για τα Vector δεδομένα.
4. Βασική εργαλειοθήκη για τα Raster δεδομένα.
5. Processing Toolbar: Όλες οι εργαλειοθήκες και οι βιβλιοθήκες που είναι εγκατεστημένες στο πρόγραμμα. Διαχείριση όλων των εγκατεστημένων και μη Plug-Ins του Προγράμματος.
6.
6. Διαχείριση των θεματικών δεδομένων που εισάγουμε (αντίστοιχο του Table of Contents στο Arc)
2. Το κεντρικό παράθυρο διαλόγου – Βασικά Εργαλεία
Βασικό παράθυρο
διαλόγου του QGIS

## Slide 6
Για να εισάγουμε Διανυσματικά δεδομένα επιλέγουμε στην βασική εργαλειοθήκη Layer > Add Vector Layer > Πλοήγηση στον φάκελο μας και ανοίγουμε τα Grid_Thes, Corine_Thes, Natura_Thes, Thessaly (Μάσκα).
Για να εισάγουμε Ψηφιδωτά δεδομένα επιλέγουμε Layer > Add Raster Layer > Ανοίγουμε τα Wind_Thes.tif, Dem_Thes.tif
Κάνουμε το αρχείο της μάσκας με διαφάνεια: Δεξί κλικ > Style> Opacity (0%) και επιλέγουμε Fill color
3. Εισαγωγή δεδομένων

## Slide 7
Επιλέγουμε στην κεντρική εργαλειοθήκη Raster > Analysis > DEM (Terrain Models)
Input file το DEM_Thess.tif.
Output file σαν Slope.tif
Πατάμε ‘Run in Background’
4.1 Υπολογισμός κλίσεων (Slope)

## Slide 8
Γράφουμε στο Processing Toolbox: r.reclass
Input Raster: Slope
File containing….: Δημιουργούμε ένα κενο .txt αρχείο και εισάγουμε:
Εναλλακτικά μπορούμε να γράψουμε τον κανόνα και στο Reclass rules text!
0 thru 5 = 5
5 thru 10 = 4
10 thru 15 = 3
15 thru 20 = 2
20 thru 50 = 1
4.1 Reclassify
Σώζουμε σαν Slope_cr.tif

## Slide 9
4.1 Reclassify – Κλίσεις Τελικό κριτήριο

## Slide 10
Δεξί κλικ στο shapefile των Natura_Thess.shp > Open Attribute Table > Toggle Editing
Open Field Calculator > Create new filed > Όνομα του νέου Field: Score > Whole Number > Lenghth 2 > τιμή 1 και ΟΚ.
Field Calculator > Update Existing Field > Score > Expression: 1 > OK
Toggle Editing > Save Edits > Yes
4.2 NATURA

## Slide 11
Processing Toolbox > Πληκτρολογούμε Rasterize
Input Layer: Natura_Thess.shp
Attribute: Score και ορίζουμε Output Extent και Cell Size το DEM_Thess.tif (256,742)
Σώζουμε σαν Natura_ras.tif
4.2 NATURA (2)
Processing Toolbox > Πληκτρολογούμε Reclass και επιλέγουμε Reclassify Values (όχι r.reclass).
Input Raster: Natura_ras.tif
ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΤΙΠΟΤΑ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ:
new value for no data values (check) και από κάτω ορίζουμε την τιμή 5
(replace other values βάζουμε 1)
Σώζουμε σαν Natura_NODATA.tif

## Slide 12
Επιλέγουμε Raster > Extraction > Clip raster by Mask Layer
Input Raster: Natura_ras_NODATA.tif
Mask layer: Thessaly
Output file: Natura_cr.tif
No data value (check): Not set
Πατάμε ‘OK’
4.2 NATURA (3)

## Slide 13
4.2 NATURA (4) – Τελικό κριτήριο

## Slide 14
Processing Toolbox > Πληκτρολογούμε Rasterize
Input Raster: Grid_150_Thess
Attribute: OBJECTID
Ορίζουμε Extent και Cell size (256,742) το DEM_Thess.tif όπως προηγουμένως.
Σώζουμε το αρχείο σαν Grid_ras.tif
Πατάμε ‘Run’
4.3 Distance from Grid Network

## Slide 15
Processing Toolbox > Πληκτρολογούμε distance > r.grow.distance
Input file: Grid_ras.tif
Output file: Grid_Euclidean.tif
Πατάμε ‘Run’
4.3 Distance from Grid Network (2)
Raster > Extraction > Clip by Mask
Input file: Grid_dist.tif
NoData: -9999
Output file: Grid_ras_dist_clip.tif
Mask layer: Thessaly
Πατάμε ‘OK’

## Slide 16
4.3 Distance from Grid Network (3)
ΤΕΛΟΣ ΚΑΝΟΥΜΕ RECLASSIFY ΜΕ ΤΟ r.reclass ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ!!
0 thru 10000 = 5
10000 thru 20000 = 4
20000 thru 30000 = 3
30000 thru 40000 = 2
40000 thru 50000 = 1

## Slide 17
4.3 Distance from Grid Network (4) – Τελικό κριτήριο

## Slide 18
4.4 Εδαφοκάλυψη (CORINE)
Δεξί κλικ στο shapefile του Corine_Thess.shp > Open Attribute Table > Toggle Editing > Add Field
Όνομα του νέου Field: Score > Whole Number > Lenghth = 2 > OK
Select by expression και γράφουμε: "Code_12" <= 143, και πατάμε Select
Field Calculator > Update Existing Field > Score > Expression: 1 > OK
Αντίστοιχα και για τις υπόλοιπες κατηγορίες εδαφοκάλυψης!
"Code_12" >= 143 AND "Code_12" <= 243 (4)
"Code_12" >= 244 AND "Code_12" <= 334 (2)
"Code_12" >= 335 AND "Code_12" <= 421 (3)
"Code_12" >= 422 AND "Code_12" <= 523 (5)
6. Toggle Editing > Save Edits > Yes
7. Diselect all (SOS)

## Slide 19
4.4 Εδαφοκάλυψη (CORINE) (2)
Processing Toolbox > Πληκτρολογούμε Rasterize
Input Raster: Corine_Thess.shp
Attribute: Score
Ορίζουμε Extent και Cell size το DEM_Thess.tif (256,742) όπως προηγουμένως.
Σώζουμε το αρχείο σαν Corine_cr.tif
Πατάμε ‘Run’

## Slide 20
4.4 Εδαφοκάλυψη (CORINE) (3) – Τελικό κριτήριο

## Slide 21
Γράφουμε στο Processing Toolbox: r.reclass
Input Raster: Wind_Thess.tif
File containing….: Δημιουργούμε ένα κενο .txt αρχείο και εισάγουμε:
Εναλλακτικά μπορούμε να γράψουμε τον κανόνα και στο Reclass rules text!
0 thru 2 = 1
2 thru 4 = 2
4 thru 6 = 3
6 thru 8 = 4
8 thru 20 = 5
Extend: Επιλέγουμε του DEM_Thess.tif
Cell size: Cell size το DEM_Thess.tif (256,742) όπως προηγουμένως.
παράμετρος του DEM
Σώζουμε σαν Wind_cr.tif
4.5 Ταχύτητα ανέμου (Wind)

## Slide 22
4.5 Ταχύτητα ανέμου (Wind) (2) – Τελικό κριτήριο

## Slide 23
Τα βάρη που επιλέγουμε για τα κριτήρια αναφορικά με την σημαντικότητα τους και την συμμετοχή τους στην τελική λύση αποδίδονται στον παρακάτω πίνακα.
Criteria | Criteria Weighting index (scale 0-1)
Wind | 0.35 (35%)
Landcover | 0.30 (30%)
Grid 150 | 0.20 (20%)
Slope | 0.10 (10%)
Natura | 0.05 (5%)
4.6 Σύνθεση ΄τελικού χάρτη καταλληλότητας (Weighted Overlay)

## Slide 24
4.6 Σύνθεση ΄τελικού χάρτη καταλληλότητας (Weighted Overlay) (2)
Raster > Raster Calculator
Output Layer: Final_cr.tif
Current extent layer
Output CRS: Greek Grid.
Raster calc. expression: Με την ίδια λογική όπως στο Map Algebra του ArcGis δηλαδή:
Κριτήριο1 *Βάρος1+Κριτήριο2*Βάρος2
6. Πατάμε ‘ΟΚ’

## Slide 25
4.6 Σύνθεση ΄τελικού χάρτη καταλληλότητας (Weighted Overlay) (3)
Στο τελικό αρχείο δεξί κλικ:
Style > Multiband Pseudocolor >
Classify
Eπιλέγουμε 5 κλάσεις (από το 1 εως το 5)
Πατάμε ‘ΟΚ’