ΕΜΠ- ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

# ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ: 2012-13 			ΠΡΩΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 2 ΩΡΕΣ ΚΑΙ 30 ΛΕΠΤΑ

Η εξέταση διεξάγεται με ανοικτά βιβλία και σημειώσεις

Θέμα 1 (2 μονάδες)

Σε εργαστήριο ελέγχεται ανεμογεννήτρια διαμέτρου 4.1 m και η καμπύλη ισχύος έχει τη μορφή του παρακάτω σχήματος:

Ακόμη στην ταχύτητα των 20 m/s η ενέργεια που παράγει η ανεμογεννήτρια είναι το 15.5% της θεωρητικής. Η ανεμογεννήτρια εγκαθίσταται σε περιοχή όπου οι συχνότητες των ωριαίων ταχυτήτων ανέμου (αναφέρονται στο ύψος τοποθέτησης της πτερωτής) για μια περίοδο ενός έτους δίνονται στον παρακάτω πίνακα

| Ταχύτητα (m/s) | 0-5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | 20-25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ποσοστό (%) | 35 | 25 | 22 | 12 | 6 |

Να υπολογιστούν η ονομαστική ισχύς της ανεμογεννήτριας, η συνολική ενέργεια που παράχθηκε σε ένα έτος και ο συντελεστής δυναμικότητας (capacity factor)

Λύση 1

A=π*D2/4=13.2 m2

Ιth=0.5*ρ*Α*V3=0.5*1.225*13.2*203=64680 W

Ionomastiki=0.155*64680=10025 =>W=10 kW

10 kW*8760*[(2.5/20)*0.35+(7.5/20)*0.25+(12.5/20)*0.22+(17.5/20)*0.12+(20/20)*0.06=

38.6 MWh

CF=38.6*1000/(8760*10)=0.44

Θέμα 2 (0-1.6 μονάδες με αρνητική βαθμολογία)

Αξιολογήστε με  ΣΩΣΤΟ/ΛΑΘΟΣ τις παρακάτω διατυπώσεις. Η σωστή απάντηση σε κάθε ερώτηση βαθμολογείται με 0.2  μονάδες, η λανθασμένη με -0.2  και η μη απάντηση με 0.

| ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ | Σ/Λ |
| --- | --- |
| Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς των σταθμών ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα αντιστοιχεί σε περίπου 1.2 MW ανά κάτοικο | Λ |
| Η ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα αντιστοιχεί σε περίπου 30 MWh ανά κάτοικο | Λ |
| Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από παλίρροια είναι περισσότερο προβλέψιμη από την ενέργεια από κύματα | Σ |
| Τα αστικά λύματα περιλαμβάνονται στη βιομάζα που αξιοποιείται ενεργειακά | Σ |
| Η θερμογόνος δύναμη του πυρηνόξυλου είναι μια τάξη μεγέθους μικρότερη από αυτήν του λιγνίτη | Λ |
| Το κόστος για την εγκατάσταση ανεμογεννήτριας 1 ΜW είναι της τάξης των 10000 EURO | Λ |
| Η ετήσια ηλεκτρική ενέργεια που αναμένεται να παραχθεί από φωτοβολταϊκό στην Ελλάδα κυμαίνεται από 1200-1900 kWh/m2 | Σ |
| Ο λιγνίτης είναι παλαιότερος σχηματισμός από τον ανθρακίτη | Λ |

Θέμα 3 (0.5 μονάδα)

Αν θέλατε να εγκαταστήσετε ανεμογεννήτρια και φωτοβαλταϊκό στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου ποιες θέσεις θα επιλέγατε και ποια χαρακτηριστικά θα είχαν οι εγκαταστάσεις;

Θέμα 4 (0.5 μονάδες)

Σε περιοχής της Ελλάδας με μέση ετήσια ισχύς της ηλιακής ακτινοβολίας στο έδαφος 200 W/m2 σχεδιάζεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών  απόδοσης 12%. Ποια θα πρέπει να είναι η επιφάνεια των φωτοβολταϊκών ώστε να παράγονται περίπου 210 MWh ανά έτος;

Λύση 4

0.2 kW/m2*0.12* 8760*Χ m2=210 MWh => Χ=1000 m2

Θέμα 5 (0.5 μονάδες)

Πόσα κιλά λιγνίτης (θερμογόνου δύναμης 6 MJ/kg) απαιτούνται για να παραχθούν 60 kWh ηλεκτρικής ενέργειας σε θερμικό σταθμό που έχει απόδοση 38 %;

Λύση 5

60 kWh ισοδυναμούν με 60*3.6 ΜJ /0.38=568.4 ΜJ που ισοδυναμούν με 94.7 kg λιγνίτη με θερμογόνο δύναμη 6 MJ/kg.

Θέμα 6 (0.8 μονάδες)

Περιγράψατε συνοπτικά τέσσερα πλεονεκτήματα (οικονομικά και περιβαλλοντικά) και δύο μειονεκτήματα, των μονάδων φυσικού αερίου για τη χώρα μας.

Λύση:

 Διαπίστωση των σημαντικών περιβαλλοντικών πλεονεκτημάτων των μονάδ. φ.α.

– Τυποποιημένες διατάξεις με μικρό σχετικά χρόνο κατασκευής

– Κόστος επένδυσης μικρότερο από άλλου τύπου μονάδες

– Πολύ υψηλός βαθμός απόδοσης (50‐60%)

– Βέλτιστη περιβαλλοντική συμπεριφορά

 αλλά και των μειονεκτημάτων

– Εξάρτηση από μια πηγή προμήθειας καυσίμου

– Τάση διαμόρφωσης ολιγοπωλιακής κατάστασης στην αγορά των αεριοστροβίλων, όπου μετά από εξαγορές & συγχωνεύσεις εταιρειών, έχουν παραμείνει λίγοι μόνο «παίκτες».

Θέμα 7 (1.5 μονάδες)

Ταμιευτήρας υδροηλεκτρικού έργου αναρρυθμίζει το σύνολο των παροχών του ποταμού και διαθέτει για την παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας το 95% των νερών, ενώ το υπόλοιπο 5% των νερών διατίθεται για την ύδρευση αστικού κέντρου κατευθείαν από τον ταμιευτήρα, χωρίς να παράγεται ενέργεια.

Δίνονται:

i)	Μέση ετήσια παροχή του ποταμού 		:25 m3/sec

ιι)	Mέσο καθαρό ύψος πτώσης			:102.75 m

iii)	Συνολικός βαθμός απόδοσης μονάδων	:0.85

iv)	Επιθυμητός χρόνος λειτουργίας μονάδων	:3.000 ώρες/χρόνο

Ζητούνται:

α) 	Η μέση ετήσια παραγωγή ενέργειας σε GWh

β)	H εγκατεστημένη ισχύς του σταθμού σε MW

γ)	Ο προτεινόμενος αριθμός και η ισχύς της κάθε μονάδας.

Λύση:

Ετήσιος όγκος νερού για παραγωγή: V=0,95*25*3600*24*365= 748,98 X106 m3

- E=V*H*n/367=748,98*102,75*0,85/367=178,240 GWh ή 178.240 MWh

- I=E/t=178.240/3.000=59,413 MW

- Προτείνονται δύο μονάδες των 30 MW η κάθε μία.

Θέμα 8 (0.8 μονάδες).   Περιγράψατε με συντομία τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τα γεωθερμικά ρευστά και τους τρόπους αντιμετώπισής τους.

Λύση: (σελίδα 9 παρουσίασης Ι. Στεφανάκου και αντίστοιχες σελίδες βιβλίου)

Τεχνικά, Οικονομικά και Περιβαλλοντικά Θέματα

•Ρύποι (υδρόθειο, αλμόλοιπο)

•Καθαρισμός Γεωθερμικών Αποβλήτων

•Διάθεση Γεωθερμικών Αποβλήτων (επαναφορά στον ταμιευτήρα, διάθεση στη θάλασσα ή ποτάμι, χημική επεξεργασία). Περιβαλλοντική μελέτη

•Αξιοποίηση Γεωθερμικών πεδίων

•Έρευνα-μελέτη-ανάπτυξη: 7-10 χρόνια

•Ορθολογική Χρήση της Γεωθερμίας

Θέμα 9 (0.8 μονάδες)

Περιγράψατε τα βασικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που προκύπτουν (οικονομικά και περιβαλλοντικά) από την χρήση πυρηνικών σταθμών παραγωγής.

Λύση: (σελίδα 67 παρουσίασης Φ. Καραγιάννη)

 Πλεονεκτήματα

– Παραγωγή φθηνής ενέργειας

– Χωρίς εκπομπές

 αερίων του θερμοκηπίου

 αερίων ρύπων

 Μειονεκτήματα

– Διαρροές ραδιενέργειας

– Κίνδυνοι εκρήξεων

– Διάθεση πυρηνικών αποβλήτων

 Κόστος επεξεργασίας και διάθεσης

– ιδίας τάξης με το κόστος κατασκευής

 Θέσεις

– στεριά

– θάλασσα

 Συνέπειες

– Μακροχρόνιες

Θέμα 10 (1 μονάδες) Γράψτε την κατά την εκτίμησή σας κυριότερη πηγή ηλεκτρικής ενέργειας (λιγνίτης, πετρέλαιο, φυσικό αέριο, πυρηνικά, υδροηλεκτρικά, γεωθερμία), για κάθε μία από τις παρακάτω χώρες:

Ελλάδα,  Αλβανία, Γαλλία, Αλγερία, Ισλανδία, Ιράν

Λύση:

Ελλάδα,      Αλβανία,    Γαλλία,         Αλγερία,              Ισλανδία,        Ιράν

Λιγνίτης,     ΥΗΕ,           Πυρηνικά,     Φυσικό Αέριο,     Γεωθερμία,      Πετρέλαιο

# ( Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος