ΕΜΠ- ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

# ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ: 2013-14 			ΠΡΩΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 2 ΩΡΕΣ ΚΑΙ 30 ΛΕΠΤΑ

Η εξέταση διεξάγεται με ανοικτά βιβλία και σημειώσεις

| Θέμα 1 (1.5 μονάδα). H καμπύλη ισχύος ανεμογεννήτριας δίδεται από τις σχέσεις: 0<=v<=4 ή v>24 Ι=0 4<v<=20 I =(v-4)*30 20<v<=24 I=480 όπου Ι η ισχύς σε kW και v η ταχύτητα ανέμου σε m/s |  |
| --- | --- |

Η ανεμογεννήτρια εγκαθίσταται σε περιοχή όπου οι συχνότητες των ωριαίων ταχυτήτων ανέμου (αναφέρονται στο ύψος τοποθέτησης της πτερωτής) για μια περίοδο ενός έτους δίνονται στον παρακάτω πίνακα:

| Ταχύτητα (m/s) | 0-4 | 4-8 | 8-12 | 12-16 | 16-20 | 20-24 | >24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ποσοστό (%) | 20 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 5 |

- Να υπολογιστούν η συνολική ενέργεια που παράχθηκε σε ένα έτος και ο συντελεστής δυναμικότητας (capacity factor)

- Η διάμετρος της ανεμογεννήτριας είναι της τάξης των 4, 40 ή 400 m;

- Εκτιμήστε τη διάμετρο της ανεμογεννήτριας αν στην ταχύτητα των 14 m/s η ισχύς που λειτουργεί η ανεμογεννήτρια είναι το 15% της θεωρητικής

Θέμα 2 (2 μονάδες). Θερμοηλεκτρικός σταθμός ισχύος 500 MW καίει λιγνίτη με θερμογόνο δύναμη 8 MJ/kg και περιεκτικότητα σε άνθρακα, θείο και τέφρα 15, 0.5 και 5% αντίστοιχα. Η ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ανέρχεται στο 65% της δυναμικότητας του σταθμού, ενώ η απόδοση μετατροπής σε ηλεκτρική ενέργεια είναι 36%. Να υπολογιστούν: (α) η ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, (β) η ετήσια κατανάλωση λιγνίτη, (γ) οι εκπομπές CO2 σε kg/MWh ηλεκτρικής ενέργειας, και (δ) οι εκπομπές SO2 και τέφρας και να συγκριθούν με τις επιτρεπόμενες τιμές που είναι 1350 και 3300 g/GJ αντίστοιχα.

Τα μοριακά βάρη C, S και Ο είναι 12, 32 και 16 αντίστοιχα. Ακόμη θεωρείστε ότι όλος ο άνθρακας και το θείο που περιέχονται στο καύσιμο μετατρέπονται σε CO2 και SO2 αντίστοιχα.

Θέμα 3 (1 μονάδα)

Σε περιοχή της Ελλάδας εγκαταστάθηκαν φωτοβολταϊκά πλαίσια επιφάνειας  1000 m2. Τον μήνα Ιούλιο του 2013 με μέση ισχύ της ηλιακής ακτινοβολίας στο έδαφος 350 W/m2 παρήχθησαν 26 ΜWh ηλεκτρικής ενέργειας. Να εκτιμήσετε την ηλεκτρική παραγωγή τον Φεβρουάριο του 2014 αν η μέση ισχύς της ηλιακής ακτινοβολίας στο έδαφος είναι 100 W/m2 και ο συντελεστής απόδοσης αυξάνεται κατά 10% σε σχέση με αυτόν του Ιουλίου.

Θέμα 4 (0-1 μονάδα). Αξιολογήστε με  ΣΩΣΤΟ/ΛΑΘΟΣ τις παρακάτω διατυπώσεις. Η σωστή απάντηση σε κάθε ερώτηση βαθμολογείται με 0.2  μονάδες, η λανθασμένη με -0.2  και η μη απάντηση με 0.

| ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ | Σ/Λ |
| --- | --- |
| Η μεγάλη περιεκτικότητα σε υγρασία της καύσιμης ύλης είναι ένα από τα σημαντικότερα μειονεκτήματα στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα |  |
| Η ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα αντιστοιχεί σε περίπου 50 MWh ανά κάτοικο |  |
| Τα αστικά απορρίμματα περιλαμβάνονται στη βιομάζα που αξιοποιείται ενεργειακά |  |
| Το κόστος για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών 1 ΜW είναι της τάξης των 100.000 EURO |  |
| Η θερμογόνος δύναμη του χαρτιού είναι μεγαλύτερη από αυτήν του ελληνικού λιγνίτη |  |

Θέμα 5 (0.5 μονάδες)

Σημειώστε με κύκλο τη σωστή απάντηση:

A. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από υδροηλεκτρικά έργα στη χώρα μας, καλύπτει κατά μέσο όρο ποσοστό του συνόλου της κατανάλωσης του διασυνδεδεμένου συστήματος που αντιστοιχεί στο:

(α) 30%                     (β) 20%                      (γ) 10%                     (δ)  5%

B. Το όριο εγκατεστημένης ισχύος για το διαχωρισμό μεγάλων και μικρών υδροηλεκτρικών έργων είναι :

(α)  25 MW               (β) 15 MW                 (γ) 10 MW                (δ) 5 MW

Θέμα 6 (0.5 μονάδες)

Σημειώστε τη σωστή ή τις σωστές απαντήσεις:

Α. Για το ίδιο ύψος φράγματος και την ίδια θέση ποταμού, ποιος τύπος φράγματος έχει τον μεγαλύτερο όγκο υλικών: (α) Βαρύτητας, (β) Χωμάτινο, (γ) Τοξωτό.

Β. Ποιοι τύποι φράγματος κατασκευάζονται από εδαφικά υλικά; (α) Βαρύτητας,

(β) Λιθόρριπτο, (γ) Τοξωτό, (δ) Λιθόρριπτο με Ανάντη Πλάκα Σκυροδέματος.

Θέμα 7 (1 μονάδα) Αναπτύξατε με συντομία τι είναι Γεωθερμία χαμηλής, μέσης και υψηλής ενθαλπίας και τους τομείς αξιοποίησής τους.

Θέμα 8 (1 μονάδα) Περιγράψετε με συντομία τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της Πυρηνικής ενέργειας,  την ταξινόμηση των πυρηνικών αποβλήτων και τους τρόπους αποθήκευσής τους.

Θέμα 9 (1.5 μονάδα) Ταμιευτήρας υδροηλεκτρικού έργου αναρρυθμίζει το σύνολο των παροχών του ποταμού και διαθέτει για την παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας το 80% των νερών, ενώ το υπόλοιπο 20% διατίθεται για την ύδρευση αστικού κέντρου κατευθείαν από τον ταμιευτήρα, χωρίς να παράγεται ενέργεια. Δίνονται: (α)  Μέση ετήσια παροχή του ποταμού: 40 m3/sec, (β) Mέσο καθαρό ύψος πτώσης: 115,25 m, (γ) Συνολικός βαθμός απόδοσης μονάδων: 0,87, (δ) Επιθυμητός χρόνος λειτουργίας μονάδων: 2.500 ώρες/έτος

Ζητούνται: (α) Η μέση ετήσια παραγωγή ενέργειας σε GWh, (β) H εγκατεστημένη ισχύς του σταθμού σε MW, (γ) Ο προτεινόμενος αριθμός και η ισχύς της κάθε μονάδας

# ( Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος